泉州台商投资区2020年产品质量监督抽查实施细则

厨 房 电 器

泉州台商投资区2020年

厨房电器产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本实施细则适用于厨房电器产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则及附则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 产品分类

厨房电器包括室内用烧烤炉、面包机、接触靠接、电灶、食物脱水器、灶头、便携式电烤箱、辐射烤架、电烤炉、旋转烤架、烧肉叉、面包片款烘烤器、华夫饼炉、豆类切片机、果浆汁榨取器、搅拌器、开罐器、离心式榨汁机、搅乳器、柑桔果汁压榨器、漏斗容量不超过500g的咖啡碾碎器、奶油搅打器、打蛋机、食物混合器、绞肉器、漏斗容量不超过3L的谷类磨碎器等用于加热、烹煮、加工食物的家用电器。

3术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据厨房电器产品行业的实际情况，生产企业规模以厨房电器类产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表1：

表1   企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥10000 | ≥3000且＜10000 | ＜3000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB4706.1-2005  家用和类似用途电器的安全  第一部分：通用要求

GB4706.30-2008 家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求

GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽查检验中的应用程序

相关的法律法规、部门规章和规范

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

注：如遇标准换版选用原则如下：

按产品上、包装上或合格证上标注的生产日期在新版标准正式实施之前，仍按旧版标准进行抽检，如果生产企业已注明采用新版标准，则按新版标准进行抽检。产品的生产日期，在新版标准正式实施之后，必须按新版标准进行抽检；若生产企业未标注生产日期或生产日期标识不明确的，按现行标准进行抽检。

6 抽样要求

6.1抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

6.2 抽样方法

在生产企业的成品仓库内或生产线末端有产品质量经检验合格证明或者以其他形式表明合格的、或在受检单位的销售柜台或待销仓库内的待销产品，随机抽取近期生产的同一种类产品。

按照GB/T 10111-2008规定的程序进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。如产品数量不满足随机抽样要求时，可全数抽样。

6.3抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.4抽样数量

每个企业优先抽取具有代表性的型号规格的产品3台，其中2台作为检验样品，1台为备用样品。

6.5样品处置

检验样品和备用样品应当分别签封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。应确保样品在寄送、保存过程中的真实、完好，如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，妥善保管。

6.6抽样单

抽样人员应按福建省产品质量监督抽样单规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的抽样产品(该类产品)年度销售总额，若企业上一年度未生产被抽样的产品，则记录被抽样样品本年度实际销售额，并加以注明。

6.7 注意事项

6.7.1 抽样人员在抽样过程中应按本产品相关的抽样规范进行；

6.7.2如为强制性认证产品，要确认证证书的有效性，并将认证证书和产品技术性文件复印件带回；

6.7.3如遇标准换版时，应注意标准的时效性；

6.7.4 如有企业标准或相关产品的技术文件以明示产品质量要求，应将相关文件随样品带回。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类见表2。

表2 厨房机械检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检测方法及条款 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款8 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款8 | A |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款10 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款10 | A |  |
| 3 | 发热 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款11 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款11 | A |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款13 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款13 | A |  |
| 5 | 耐潮湿 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款15 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款15 | A |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款16 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款16 | A |  |
| 7 | 非正常工作（不包括19.11.4条的试验） | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款19 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款19 | A |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款20 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款20 | A |  |
| 9 | 机械强度 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款21 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款21 | A |  |
| 10 | 结构 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款22 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款22 | A |  |
| 11 | 内部布线 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款23 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款23 | A |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款25 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款25 | A |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款26 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款26 | A |  |
| 14 | 接地措施 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款27 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款27 | A |  |
| 15 | 螺钉和连接 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款28 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款28 | A |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款29 | GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 条款29 | A |  |
| A 极重要质量项目 |

注：

极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

检验结论用语：

1. 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为合格；

2. 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

3. 经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况：

（1）国家产品质量监督抽查实施规范中明确不予复检的检验项目；

（2）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况；