泉州台商投资区2021年产品质量监督抽查实施细则

儿童及婴幼儿服装

泉州台商投资区2021年

儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查实施细则

１.适用范围

本细则适用于儿童及婴幼儿服装产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2. 产品分类

儿童及婴幼儿服装产品分儿童服装和婴幼儿服装。

3． 术语与定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

4．企业规模划分

根据儿童及婴幼儿服装产品行业的实际情况，生产企业规模以儿童及婴幼儿服装产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥40000 | ≥2000且＜40000 | ＜2000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5．检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701  婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 2910 (所有部分） 纺织品 定量化学分析

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922  纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 5713  纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 7573  纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 14576  纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度

GB/T 16988  特种动物纤维及绵羊毛混合物的测定

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 17593.1  纺织品 重金属的测定 第1部分：原子吸收分光光度法

GB/T 17593.2  纺织品 重金属的测定 第2部分: 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 17593.3  纺织品 重金属的测定 第3部分：六价铬  分光光度法

GB/T 17593.4  纺织品 重金属的测定 第4部分：砷、汞  原子荧光分光光度法

GB/T 18886  纺织品 色牢度试验 耐唾液牢度

GB/T 23344  纺织品4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 29862  纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31900  机织儿童服装

GB/T 33271 机织婴幼儿服装

FZ/T 01057 (所有部分） 纺织显微鉴别试验方法

FZ/T 01095  纺织品 氨纶产品纤维含量的试验方法

FZ/T 01101  纺织品 纤维含量的测定 物理法

FZ/T 73025  婴幼儿针织服饰

FZ/T 73045  针织儿童服装

FZ/T 81014  婴幼儿服装

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我声明公开或备案的现行有效企业标准及产品明示质量要求。

6．抽样要求

6.1　抽样方法

在企业成品仓库内或市场待销产品中，根据产品的销售单元（件），随机抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。所抽取的产品应是有质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序，采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。堆垛装箱的产品亦可采用分层随机抽样的方法。

6.2  抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.3　抽样数量

根据本细则的规定的检验要求，抽样数量见表3。

表2  抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 儿童服装 | 4条/件/套（其中备样2条/件/套） |
| 婴幼儿服装 | 6条/件/套（其中备样2条/件/套） |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验的合理需求。 |

6.4样品处置

6.4.1抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。

6.4.2检验样品和备用样品应分别封样，由抽样人员负责携带或寄送至承检机构。

6.5抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的儿童及婴幼儿服装产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际生产此类产品的销售总额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6.6　注意事项

6.6.1若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，应要求被抽查企业提供其现行有效的企业标准文本。

6.6.2如果被抽查产品标识信息不全，必须在抽样单上填写该产品的安全技术类别和纤维含量，并由生产企业盖章或签字确认。

7. 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类见表3。

表3 儿童及婴幼儿服装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 2912.1 | ● |  |
| 2 | pH值 | GB 18401 相应产品标准 | 强制性 | GB/T 7573 |  | ● |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401 | 强制性 | GB/T 17592 GB/T 23344 | ● |  |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | 强制性 | GB/T 5713 |  | ● |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | 强制性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401 相应产品标准 | 强制性 | GB/T 3922 |  | ● |
| 7 | 耐干摩擦色牢度c | GB 18401 相应产品标准 | 强制性 | GB/T 3920 |  | ● |
| 8 | 耐唾液色牢度d | GB 18401 | 强制性 | GB/T 18886 |  | ● |
| 9 | 纤维含量 | GB/T29862-2013 相应产品标准 | 推荐性 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |  | ● |
| 10 | 衣带缝纫强力f | FZ/T 81014 FZ/T 73025 | 推荐性 | FZ/T 73025 FZ/T 81014 |  | ● |
| 11 | 纽扣等不可拆卸附件拉力 | FZ/T 81014 FZ/T 73025 | 推荐性 | FZ/T 81014 FZ/T 73025 |  | ● |
| 12 | 羽绒耗氧量g | GB/T 14272 | 推荐性 | GB/T 14272 |  | ● |
| a. 极重要质量项目。 b. 重要质量项目。 c. 针织产品只考核直向。 d. 耐唾液色牢度只考核婴幼儿服装。 f. 缝纫强力只考核婴幼儿服装。 g.仅考核儿童及婴幼儿羽绒服装。 |

注：

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

③无明示产品标准、产品标准过期或不适用时，检测相应的GB18401或GB 31701+纤维含量项目。

7.2检验应注意的问题

7.2.1 取样要求

对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。

对于花型循环较大或无规律的印花和色织产品，色牢度试验分别取各色相检测，以级别最低的作为试验结果。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案中的各种颜色；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，只能在同一件样品中连同底布取足一个试样，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。

对于可分解致癌芳香胺染料的试样，当混色取样时，同种材质的每个试样一般不可超过三种颜色，如混色检验有检出阳性时，应分色重检。

同一样品不同材质、不同色别或花型的多组件组成的材料，需按不同组件分别取样检测各项目。对含多组件的产品，重量不超过整件制品的1%的小型组件不考核(婴幼儿用品除外)。

样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如样品数量不能满足所有试验要求，首先取样检测可分解致癌芳香胺染料，然后依次为甲醛、色牢度、pH值。

7.2.2 pH值的测定用0.1 mol/L氯化钾溶液作为萃取介质。产品标准另有规定的按相应要求执行。

7.2.3可分解致癌芳香胺染料检测采用GC/MS内标法。出现阳性结果的时候按GB/T 17592进行确认，建议用HPLC/DAD进行确认。含涂层、粘合剂或氨纶的产品一般不作预处理，即涂层、粘合剂不刮除，氨纶不拆出。对未经过染色或印花工艺的产品可不检测可分解致癌芳香胺染料。

7.2.4色牢度试验采用单纤维贴衬，本色及漂白产品色牢度不考核。

7.2.5考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

7.2.6若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8.判定原则

8.1 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.2 结论用语

经抽样检验，所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为合格；

经抽样检验，xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

经抽样检验，xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9.异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）羽绒微生物检验项目不合格；

（2）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；

（3）法律、法规规定不得复检的其他情况；