泉州台商投资区2021年产品质量监督抽查实施细则

_______________________________________________________________________________

空气压缩机

__________________________________________________________________________________

泉州台商投资区2021年

空气压缩机产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于空气压缩机产品监督抽查，内容包括产品分类、术语与定义、企业规模划分、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则。

注：针对特殊情况的专项抽查可参照执行。

2 产品分类

空气压缩机分为微型往复活塞空气压缩机、直联便携式往复活塞空气压缩机、全无油润滑往复活塞空气压缩机等。

3 术语和定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

根据空气压缩机产品行业的实际情况，生产企业规模以空气压缩机产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥50000 | ≥10000且＜50000 | ＜10000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13928-2015     微型往复活塞空气压缩机

GB 19153-2019     容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 22207-2008     容积式空气压缩机 安全要求

JB/T 8933-2008   全无油润滑往复活塞空气压缩机

JB/T 8934--2013   直联便携式往复活塞空气压缩机

相关的法律法规、部门规章和规范

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样要求

6.1抽样型号或规格

所抽样品应为近期生产的同一型号（货号）规格、同一批次产品。

6.2抽样方法

抽查样品型号、规格为被抽查企业的主导产品，即产量和销售量大的产品（特殊情况除外）。

在生产领域的成品库内或生产过程末端中采用简单随机抽样方法抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。在流通领域仓库或柜台内的待销售产品中采用简单随机抽样方法或全数抽样方法。

6.3 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.4 抽样数量

抽样数为2台，其中1台为检验样品，1台为备用样品。

6.5 样品处置

6.5.1 封样

当检验在企业进行时，试验后样品归还企业，如有不合格或特殊需要，应做好样品的封存工作。

对被抽取样品加封有抽样日期、封样人和受检单位代表签字，并加盖有抽样单位公章的封条或抽样单位标志的签封。抽样人员封样时，应当有防拆封措施。

6.5.2 样品运输

6.5.2.1抽样产品铭牌明示的规格参数要与对应的产品标准规格相符，明示内容不少于产品标准和相关法规的规定。

6.5.2.2抽样产品应完整，随机资料齐全，符合对应的产品标准的规定。

6.5.2.3抽样产品是裸机，应用纸封，纸封主机，电机等主要零部件，保证不易被调换，同时选择较平坦位置加贴封条。对于包装后的封条应贴在包装箱开启处，保证样品不易被调换。抽样产品应在抽样现场拍下照片，包括整机，铭牌，封样状态等。

6.5.2.4样品保存和运输期间要防雨、防撞击、防侧翻和倒置。

6.5.2.5样品接收应对照抽样单，照片资料等，不应有差错，同时检查样品在运输过程中应没有造成影响质量的磕碰，撞击，腐蚀等。

6.5.3 验样

实施检验前，检验人员应仔细检查所封样品的封样状态，确认无误后方可开始检验。

6.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度的空气压缩机产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额。并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

6.7 注意事项

6.7.1 封条和签封

对抽样后立即进行检验的样品，可不进行封样。

对抽样后未立即进行检验的样品应对被抽取样品加封有抽样日期、封样人和受检单位代表签字，并加盖有抽样单位公章的封条或抽样单位标志的签封。抽样人员封样时，应当有防拆封措施。

6.7.2企业标准及产品明示质量要求

当被检产品执行企业标准及产品明示质量指标要求时，应要求受检单位提供经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准文本及产品明示质量要求文本，并加盖受检单位的公章进行确认。

6.7.3产品技术参数及图样等

当产品检验需受检单位提供产品的技术参数、图样时，应要求受检单位提供被抽样品的技术参数文本及图样，并加盖受检单位的公章进行确认。

6.7.4样品保存

当检验在企业进行时，试验后样品归还企业，如有不合格或特殊需要，应做好样品的封样工作，同时要求企业在样品保管期间注意防潮、防火、防损并确保受检样品的完整。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类(见表2)。

表2 空气压缩机检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 检样方法 | 重要程度类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械振动 | GB/T 13928-2015 5.6 JB/T 8934-2013 5.2.4 JB/T 8933-2008 5.7 | B |  |
| 2 | 排气温度 | GB/T 13928-2015 5.11 JB/T 8934-2013 5.2.5 JB/T 8933-2008 5.8 | B |  |
| 3 | 排气压力自动装置 | GB 22207-2008 4.5.2 | A |  |
| 4 | 安全阀灵敏性 | GB/T 13928-2015 5.8、5.14 JB/T 8934-2013 5.1.6、5.3.3 JB/T 8933-2008 5.2 | A |  |
| 5 | 防护装置 | GB/T 13928-2015 5.8 JB/T 8934-2013 5.3.3 JB/T 8933-2008 5.2 | A |  |
| 6 | 电动机热态绝缘电阻 | GB/T 13928-2015 5.8 JB/T 8934-2013 5.3.3 JB/T 8933-2008 5.2 | A |  |
| 7 | 电气耐电压试验 | GB/T 13928-2015 5.8 JB/T 8934-2013 5.3.3 JB/T 8933-2008 5.2 | A |  |
| A 极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标。 B 重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |

注：

①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2  检验应注意的问题

7.2.1 样品检验前应由被抽查单位对样品进行运行前调试(安全阀等已纸封的不允许动纸封，但仍应该手动活动阀杆多次，使安全阀处于正常状态)，出厂前采取油封保护的产品运行前应拆洗油封，有油润滑的空气压缩机运行前应加注生产企业规定的润滑油到规定加油量，并且加载前应空负荷运行一段时间以保证润滑油到达所有应该润滑的润滑部位。对于有安装基础要求的设备，检验机构应为设备准备符合产品设计要求的安装基础，并安装牢固可靠。

7.2.2防护装置检查项目采用标准试验指检查。

7.2.3对检验样品不合格，检验机构应作好标志，并妥善保管不合格样品和备样，要防潮、防锈、防霉变，储存环境不应有影响样品性能的因素。

7.2.4若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.5检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封条或签封是否完整、样品是否完好。如样品封样状态被破坏问题、样品发生异常损坏而无法进行检测，抽样单位应及时向下达产品质量监督任务单位报告，在得到许可后，抽样单位方能取回封存在企业的备用样品。

8 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

结论用语:

a）经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为合格；

b）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格；

c）经抽样检验， xxx、xxxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则（或方案），判定为不合格，属于严重不合格。

注：“xxx抽查细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的抽查细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

9 异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3　不予复检的情况

（1）提出复检时，产品在正常贮藏条件下已失效；

（2）法律、法规规定不得复检的其他情况。