泉台管综应〔2022〕37号

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局关于印发“防风险 保安全 迎二十大”矿山、

危险化学品、工贸等行业安全生产

检查工作方案的通知

各乡镇人民政府安办：

现将《泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局“防风险 保安全 迎二十大”矿山、危险化学品、工贸等行业安全生产检查工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局

2022年10月9日

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局“防风险 保安全 迎二十大”矿山、危险化学品

工贸等行业安全生产检查工作方案

为贯彻落实9月23日全国全省全市安全生产电视电话会议精神及我区安全生产工作会议精神，深刻吸取各类典型事故教训，举一反三，全面排查整治矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹等行业重大安全隐患，防范化解重大安全风险，坚决遏制安全事故，制定工作方案如下。

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，按照各级关于安全生产的决策部署，把人民生命财产安全摆到最重要的位置，强化红线意识和底线思维，时刻绷紧安全生产这根弦，立足我区安全生产实际，突出问题导向，深入排查治理危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、冶金等工贸行业安全生产隐患问题，有效管控各类安全风险，切实落实安全风险防范责任，做到思想认识到位、责任落实到位、重点防控措施到位、督促检查到位，坚决防范遏制安全事故，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

二、整治内容

（一）危险化学品整治重点

督促企业依照《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》和国家相关标准规范，深化安全隐患排查治理，坚持“有患必除，除患务尽”。重点整治企业不落实领导带班值班和安全风险辨识；未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未按照国家标准制定实施动火、进入受限空间等特殊作业管理制度；安全仪表和自动化控制系统未正常投用；承包商不符合资质或对承包商安全失管等问题，以及企业生产现场管理混乱、危险化学品储存管理不符合要求、危险废物管理处置不当等问题。

（二）非煤矿山整治重点

重点整治企业安全生产主体责任不落实，不按设计建设生产；不具备安全生产条件矿山实施关闭前突击生产和超能力、超强度、超定员生产；露天矿山、排土场高陡边坡监测措施不落实等问题。

（三）冶金等工贸行业整治重点

针对冶金等行业安全生产特点，集中开展安全生产隐患排查整治，对照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》和《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》切实抓好各项安全防范责任措施落实。要突出企业安全生产主体责任的落实，要进一步巩固“百日清零”整治行动，继续深入开展粉尘涉爆企业、有限空间等专项整治。有限空间：重点围绕“未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志；未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业”等重大安全事故隐患开展排查整治；对涉及有限空间作业的企业，要重点督促其认真落实有限空间管理各项安全措施，确保有限空间辨识、安全培训或安全警示标志设置、作业审批、检测、监护等安全防范措施到位；对涉及外包工程的，企业要统一进行协调与管理，要严把施工队伍的资质和特种作业人员的操作证书，严禁将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人，同时要按《安全生产法》规定与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产职责。粉尘涉爆：重点整治粉尘涉爆企业除尘系统、防火防爆、粉尘清理等四个方面的6项重点事故隐患，粉尘防爆安全管理责任制、规章制度、操作规程和粉尘作业场所的通风、防尘、防火、防爆、防雷等安全措施不落实，个体防护用品配备、佩戴不到位，除尘设备的检查、检修和维护不到位。

（四）烟花爆竹整治重点

严格落实烟花爆竹零售（店）点布点规划，严格烟花爆竹行政许可，严把准入关，严格按照规定的标准和条件审查把关，对不符合标准和条件的坚决不予许可。认真贯彻落实《烟花爆竹生产经营安全规定》，深化烟花爆竹经营环节专项治理，严格落实零售点“两关闭”、“三严禁”工作要求，坚决关闭取缔不具备安全条件的烟花爆竹零售店（点）。从严查处未经许可零售烟花爆竹行为，坚决打击非法违法生产、经营和运输烟花爆竹行为。

四、检查整治时间和方式

（一）整治时间

即日起至10月31日。

（二）检查方式

采取企业自查整改与乡镇检查、部门抽查相结合的方式进行。

1、企业自查。各乡镇要督促各生产经营和建设单位全面开展自查自纠，立查立改，对照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，深入开展隐患排查治理，认真查找事故易发的重点场所、要害部位、关键环节。重点查安全隐患，看整改是否到位；查责任制度，看是否层层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度，看是否严格执行和落实；查设施设备，看是否安全运行；查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；查安全预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施。对排查出的问题隐患，要建立问题清单、责任清单、销号清单，找准问题和短板，定准对策措施，倒排时间表，做到闭环管理。

2、检查抽查。各乡镇要充分发挥指导协调作用，履行好监管职责，推动危险化学品、非煤矿山、冶金工业、烟花爆竹等隐患排查整治行动深入开展。要针对重点和薄弱环节，开展安全生产隐患排查整治，严厉查处各类违法行为。对检查发现的事故隐患要督促企业做到闭环管理，发现重大事故隐患应提请挂牌督办；对安全生产违法违规行为要及时上报区综合执法与应急管理局严厉打击、及时查处，确保各类事故隐患整改和非法违法行为打击到位。

五、工作要求

（一）加强领导，迅速行动。各乡镇要充分认识此次危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、冶金等工贸行业隐患排查整治的重要意义，全面加强对排查整治工作的组织领导，落实检查重点、人员和相关责任，确保检查取得实效。

（二）即查即改，消除隐患。检查人员要认真对照企业隐患上报情况，对企业的落实隐患的情况进行检查核查，对检查发现的问题要责令立即整改，对暂时不能整改的隐患和问题，要制定并落实防范措施，指定专人负责，限期整改、跟踪落实。

（三）加强值守，强化信息报送。各乡镇和有关企业要落实二十大期间值班制度，保持信息渠道畅通，及时报送有关安全生产信息。有关企业要加强员工特别是重点岗位人员安全管理和教育培训，强化安全意识，加强应急准备，完善应急预案，强化应急演练，提升安全技能和应急处置能力。

各乡镇隐患排查整治情况（含附件2）于10月15日、20日、25日、30日分别报送1次至区综合执法与应急管理局。联系电话：0595-27559733，邮箱：a27398830@126.com。

附件：1.危险化学品、非煤矿山和冶金等行业领域安全生产自查（检查）参考表格

2.安全生产排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单

附件1

危险化学品企业安全自查（检查）表

《危险化学品企业安全风险隐患查治理导则》

| 1安全基础管理 |
| --- |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 | 排查（检查）情况 |
| (一)安全领导力 |  |
| 1 | 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1 |  |
| 2 | 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书； 2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划； 3.应定期考核安全生产目标完成情况。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准2.1 |  |
| 3 | 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺并向社会公告。 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号） |  |
| 4 | 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》第十八条 |  |
| 5 | 企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准5.6 |  |
| 6 | 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，副总工程师以上领导干部要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。 | 《国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） |  |
| 7 | 企业厂级、车间级负责人应参与风险辨识评价工作。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准3.2 |  |
| 8 | 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性风险隐患排查及治理工作。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准11.2 |  |
| 9 | 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系自评、持续改进等措施保证体系有效运行。 |  |  |
| 10 | 企业主要负责人应有明确的安全承诺，鼓励开展个人安全行动计划。 |  |  |
| 11 | 企业主要负责人应每季度至少组织召开一次安全生产专题会议，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中评审标准5.6 |  |
| 12 | 企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 1.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历； 2.从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。 | 《安全生产法》第二十一条 《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第3条 《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号）第六条 |  |
| 13 | 1.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产； 2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号） |  |
| 14 | 企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险，为员工缴纳保险费。 | 《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)第二十九条 |  |
| (二)安全生产责任制 |  |
| 1 | 企业应建立健全全员安全生产责任制： 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准； 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产责任和考核标准。 | 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3 |  |
| 2 | 企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。 | 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（五）、（七）条 |  |
| 3 | 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核。 | 《安全生产法》第十九条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准2.3 |  |
| 4 | 当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化时，应及时修订安全生产责任制。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准4.3 |  |
| (三)安全教育和岗位操作技能培训 |  |
| 1 | 企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求，建立健全安全教育培训制度。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第三条 |  |
| 2 | 企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计划，并按计划实施。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1 |  |
| 3 | 企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第二十二条 |  |
| 4 | 企业应对培训教育效果进行评估和改进。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.1 |  |
| 5 | 1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格； 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。 | 《安全生产法》第二十四条 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第九条 |  |
| 6 | 企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.4 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十一、十二条 |  |
| 7 | 新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）要求。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条 |  |
| 8 | 企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十三条 |  |
| 9 | 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十七条 |  |
| 10 | 1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业； 2.特种作业操作证应定期复审。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五、二十一条 |  |
| 11 | 当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十二条 |  |
| 12 | 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.4 |  |
| 13 | 企业应对外来参观等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.5 |  |
| (四)安全生产信息管理 |  |
| 1 | 企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（四）条 |  |
| 2 | 化学品危害信息、工艺技术信息、设备信息等安全生产信息内容应符合AQ/T3034有关要求。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034）第4.1条 |  |
| 3 | 企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二）条 |  |
| 4 | 1.安全生产信息可采用纸质版、电子版或二者组合形式进行保存，并便于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息； 2.安全生产信息可为单独的文件，也可以包含在其他文件、资料中。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二）条 |  |
| 5 | 企业应综合分析收集到的各类信息，明确提出生产过程安全要求和注意事项，并转化到安全管理制度、操作规程、应急救援预案、工艺卡片、培训手册和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等资料中。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（三）条 |  |
| 6 | 企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整，并保证相关人员能够及时获取最新安全生产信息。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（四）条 |  |
| 7 | 企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准6.4 |  |
| 8 | 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1 |  |
| 9 | 企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据库，并定期更新。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.1 |  |
| 10 | 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施并落实。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准1.2 |  |
| (五)风险管理 |  |
| 1 | 企业应制定风险管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条 |  |
| 2 | 1.企业应依据以下内容制定风险评价准则： （1）有关安全生产法律、法规； （2）设计规范、技术标准； （3）企业的安全管理标准、技术标准； （4）企业的安全生产方针和目标等。 2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准； 3.风险可接受水平最低应满足GB36894要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准3.1 |  |
| 3 | 企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展风险辨识，辨识范围应包括： （1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）所有进入作业场所人员的活动； （4）事故及潜在的紧急情况； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.1.2条 |  |
| 4 | 企业风险辨识分析内容应重点关注如下方面： （1）工艺技术的本质安全性及风险程度分析情况； （2）工艺系统可能存在的风险辨识情况； （3）对严重事件的安全审查情况； （4）控制风险的技术、管理措施及其失效可能引起的后果分析情况； （5）现场设施失控和人为失误可能对安全造成的影响分析情况； （6）在役装置发生变更后引入的风险分析情况； （7）吸取本企业和其他同类企业事故及事件教训情况。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 5 | 企业应对辨识出的风险依据风险评价准则确定风险等级，并从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。 | 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号） |  |
| 6 | 企业应建立不可接受风险清单，对不可接受风险要及时制定并落实消除、减小或控制风险的措施，将风险控制在可接受的范围。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（七）条 |  |
| 7 | 企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置至少每3年运用HAZOP分析法进行一次风险辨识分析。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条 |  |
| 8 | 企业应在法律法规、标准规范或企业管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生生产安全事故时，要及时进行风险辨识分析。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条 |  |
| 9 | 企业应全员参与风险辨识评价和管控工作。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.2.2条 |  |
| 10 | 企业应将风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条 |  |
| 11 | 企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种隐患排查的形式、内容、频次、组织与参加人员、隐患治理、上报及其他有关要求。 | 《安全生产法》第三十八条 |  |
| 12 | 企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常隐患排查表。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.10.1条 |  |
| 13 | 企业应制定隐患检查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种隐患排查工作。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.10.1条 |  |
| 14 | 企业应对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立隐患治理台账。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008) |  |
| 15 | 1.对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案； 2.企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。 | 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第十四、十五条 |  |
| (六)变更管理 |  |
| 1 | 企业应建立变更管理制度，明确不同部门的变更管理职责及变更的类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条 |  |
| 2 | 企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化进行规范管理。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条 |  |
| 3 | 企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十四）条 |  |
| 4 | 企业应对每项变更在实施后可能产生的风险进行全面的分析，制定并落实风险管控措施。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条 |  |
| 5 | 变更后企业应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的风险及采取的管控措施。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条 |  |
| 6 | 企业应建立健全变更管理档案。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条 |  |
| (七)作业安全管理 |  |
| 1 | 1.企业应建立并不断完善作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序； 2.实施特殊作业前，必须办理审批手续。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十八）条 |  |
| 2 | 1.特殊作业票证内容设置应符合GB 30871要求； 2.作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014) |  |
| 3 | 实施特殊作业前，必须进行风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业风险和掌握风险控制措施。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十九）条 |  |
| 4 | 特殊作业现场管理应规范： 1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为； 2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护； 3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查； 4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014) |  |
| 5 | 特殊作业现场监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十九）条 |  |
| 6 | 储罐切水作业、液化烃充装作业、风险较大的设备检维修等危险作业应制定相应的作业管理制度，并参照以上要求执行。 |  |  |
| (八)承包商管理 |  |
| 1 | 企业应建立承包商管理制度，明确承包商资格预审、选择、安全培训、作业过程监督、表现评价、续用等要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条 |  |
| 2 | 企业应按制度要求开展承包商资格预审、选择、表现评价、续用等过程管理。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条 |  |
| 3 | 企业应与承包商签订专门的安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十一）条 |  |
| 4 | 1.企业应对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，禁止未经安全培训教育合格的承包商作业人员入厂。 2.进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对承包商人员进行安全培训教育和现场安全交底。 3.保存承包商安全培训教育、现场安全交底记录。 | 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准5.5 |  |
| 5 | 企业应对承包商重点施工项目的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十一）条 |  |
| 6 | 企业应对承包商作业进行全程安全监督。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十一）条 |  |
| (九)事故事件管理 |  |
| 1 | 1.企业应建立事故事件管理制度，明确事故事件的报告、调查和防范措施制定等要求； 2.企业应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入事故事件管理； 3.应将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的事故事件管理。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条 |  |
| 2 | 企业应建立事故事件管理档案。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十）条 |  |
| 3 | 1.企业应深入调查分析安全事件，找出事件发生的根本原因； 2.应制定有针对性和可操作性的整改、预防措施； 3.措施应及时落实。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条 |  |
| 4 | 企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十七）条 |  |
| 5 | 企业应重视外部事故信息收集工作，认真吸取同类企业、装置的事故教训，提高安全意识和防范事故能力。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十八）条 |  |
| 2设计与总图安全 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 |  |
| （一）设计管理 |  |
| 1 | 企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及 “两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） |  |
| 2 | 建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知 》（安监总管三〔2012〕87号 ） |  |
| 3 | 在规划设计工厂的选址、设备布置时，应按照GB/T 37243要求开展外部安全防护距离评估核算；外部安全防护距离应满足根据GB 36894确定的个人风险基准的要求。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018） |  |
| 4 | 企业应在建设项目基础设计阶段组织开展危险与可操作性（HAZOP）分析，形成分析报告。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） |  |
| 5 | 1.新建化工装置应设计装备自动化控制系统，并根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SIL）结果，设置安全仪表系统。 2.涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建建设项目要按照GB/T21109和GB50770等相关标准开展安全仪表系统设计。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） |  |
| 6 | 1.涉及精细化工的建设项目，在编制可行性研究报告或项目建议书前，应按规定开展反应安全风险评估。 2.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 | 《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）第二（一）、四（二）条 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第9条 |  |
| 7 | 企业在建设项目详细设计和施工安装阶段，设计发生以下重大变更的，设计单位应按管理程序重新报批： 1.改变安全设施设计且可能降低安全性能的； 2.在施工期间重新设计的。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）第二十条 |  |
| (二)总图布局 |  |
| 1 | 企业应对在役装置按照相关要求开展外部安全防护距离评估。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） |  |
| 2 | 化工区中的生产、辅助生产、公用工程、交通运输、仓储等设施，以及居住区、环境保护工程、卫生防护带、防洪排涝工程、施工基地及固体废物堆场等，应统一规划，符合GB 50489要求。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009） |  |
| 3 | 化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.9条 |  |
| 4 | 化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.10条 |  |
| 5 | 液化烃罐组与电压等级330kv～1000kv的架空电力线路的防火间距不应小于100m。单罐容积大于等于50000m3 的甲、乙类液体储罐与居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不应小于120m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.9条 |  |
| 6 | 企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014） 《石油库设计规范》（GB 50074-2014 ） |  |
| 7 | 企业控制室或机柜间与装置的距离应满足GB50160要求；控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗，应满足防火防爆要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.16、5.2.17、5.2.18条 |  |
| 8 | 火炬的防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.2.12条 |  |
| 9 | 液化烃、可燃液体的铁路装卸线不得兼作走行线。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.4.6条 |  |
| 10 | 联合装置视同一个装置，其设备、建筑物的防火间距应按相邻设备、建筑物的防火间距确定，其防火间距应符合GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.2.9条 |  |
| 11 | 污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距不应小于GB 50160规定。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.4.3条 |  |
| 12 | 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行GB 50058等标准规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.3.8条 |  |
| 13 | 空分装置的布置，应符合下列规定： 1.布置在空气洁净，并靠近氮气、氧气最大用户处； 2.与全厂的布置统一协调，并留有扩建的可能； 3.避免靠近爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物场所，并应考虑周围企业（或装置）改建或扩建时对空分装置安全带来的影响。 | 《石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规范》（SH/T 3106-2009）第3.1条 |  |
| 14 | 空分装置吸风口的设置，应符合SH/T 3106要求。 | 《石油化工企业空分制氧、氮气系统设计规范》（SH/T 3106-2009）第3.3条 |  |
| 15 | 厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于GB 50016规定，与甲类仓库的防火间距应符合GB 50016规定。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.4.1、3.5.1条 |  |
| 16 | 光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） |  |
| 17 | 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.8条 |  |
| 18 | 地区架空电力线路（35kV）不得穿越生产区。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第4.1.6条 |  |
| 3 试生产管理安全风险 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 |  |
| 1 | 企业应建立建设项目试生产组织机构，明确试生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 2 | 建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进行整改完善。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 3 | 企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车方案、明确试生产条件，并对相关开车人员进行方案交底并严格执行。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 4 | 设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 5 | 企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 6 | 建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺流程图、操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、事故处理预案、化验分析规程、主要设备运行规程、电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁整定值等）的编制工作。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 7 | 试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 8 | 企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 9 | 在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护措施。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 10 | 企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 11 | 气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 12 | 高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐级进行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完成气密试验。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 13 | 气密试验时，要安排专人监控，发现问题，及时处理；做好气密检查记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 14 | 企业应开展开车前安全条件审查，确认检查清单中所要求完成的检查项，将必改项和遗留项的整改进度以文件化的形式定期报告给相关人员。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 15 | 开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编写审查报告并对其完整性进行审核评估。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 16 | 企业应建立单机试车安全管理程序。单机试车前，应编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 17 | 单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。对专利设备或关键设备应由供应商负责调试。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 18 | 单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 19 | 企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指挥的协调人员。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 20 | 联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上岗资格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；各类生产记录、报表已印发到岗位。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 21 | 联动试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 22 | 投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、公用工程、所需原辅材料和应急方案、器材准备等情况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 23 | 引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工作。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 24 | 投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 25 | 投料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁无关人员进入现场。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 26 | 投料试车结束后，企业应编制试车总结。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（六）条 |  |
| 4装置运行 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 |  |
| (一)工艺风险评估 |  |
| 1 | 新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见 》（安监总管三〔2010〕186号 ） |  |
| 2 | 精细化工企业应按照《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）要求，开展反应安全风险评估。 | 《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号） |  |
| 3 | 生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。 | 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） |  |
| (二)操作规程与工艺卡片 |  |
| 1 | 企业应建立操作规程与工艺卡片管理制度，包括编写、审查、批准、颁发、使用、控制、修改及废止的程序和职责等内容。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 |  |
| 2 | 操作规程的内容至少应包括： 1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 |  |
| 3 | 企业应根据生产特点编制工艺卡片，工艺卡片应与操作规程中的工艺控制指标一致。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 |  |
| 4 | 企业应每年确认操作规程与工艺卡片的适应性和有效性，应至少每三年对操作规程进行审核、修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |
| 5 | 企业应组织专业管理人员和操作人员编制、修订和审核操作规程，将成熟的安全操作经验纳入操作规程中。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕89号） |  |
| 6 | 企业应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |
| 7 | 企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。 |  |  |
| (三)工艺技术及工艺装置的安全控制 |  |
| 1 | 企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号） 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号） |  |
| 2 | 1.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统。 2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号） 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3号） |  |
| 3 | 危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知 》的实施意见 》（安监总管三〔2013〕3号 ） |  |
| 4 | 一级、二级重大危险源及毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急停车系统；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立安全仪表系统（SIS）。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号） |  |
| 5 | 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.5.13条 |  |
| 6 | 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道应设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： 1.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器； 2.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； 3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； 4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口； 5.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备； 6.顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置； 7.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B 、乙A类液体管道。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第5.5.1条 《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)第6.8.1条 |  |
| 7 | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.13条 |  |
| 8 | 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求： 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施； 2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.5、5.5.12条 |  |
| 9 | 1.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。 2.安全阀起跳后应经水吸收或尾气焚烧炉焚烧处理后放空。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.9条 |  |
| 10 | 危险物料的泄压排放或放空的安全性应满足： 1.可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或系统； 2.对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； 3.对可燃气体设备，应将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统； 4.常减压蒸馏装置的初馏塔顶、常压塔顶、减压塔顶的不凝气不应直接排入大气。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.4、5.5.7、5.5.8、5.5.10条 |  |
| 11 | 无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.11条 《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183-2004)第6.8.8条 |  |
| 12 | 火炬系统的安全性应满足以下要求： 1.火炬系统的能力应满足装置事故状态下的安全泄放： 2.火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源； 3.火炬系统应设置可靠的防回火设施（水封、分子封等）； 4.火炬气的分液、排凝应符合要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.20、5.5.21、5.5.22、5.5.23条 《石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2001） |  |
| （四）工艺运行管理 |  |
| 1 | 现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。 |  |  |
| 2 | 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条 |  |
| 3 | 生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况；对异常工况处置应符合操作规程要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（九）条 |  |
| 4 | 企业应严格执行联锁管理制度，并符合以下要求： 1.现场联锁装置必须投用、完好； 2.摘除联锁有审批手续，有安全措施； 3.恢复联锁按规定程序进行。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条 |  |
| 5 | 当工艺路线、控制参数、原辅料等发生变更时，应严格执行变更管理制度，开展变更风险分析；变更后应对相关操作规程进行修订，并对相关人员进行培训。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）、（二十四）条 |  |
| 6 | 企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求： 1.严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 2.按规定进行巡回检查，有操作记录； 3.严格执行交接班制度。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 |  |
| (五)现场工艺安全 |  |
| 1 | 泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。 | 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第8.2.4、8.2.5条 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.5.11条 |  |
| 2 | 1.不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行风险分析。 2.使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全论证合格后方可投用。 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） |  |
| 3 | 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.5.17条 |  |
| 4 | 液体、低热值可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体不得排入全厂性火炬系统，应设独立的排放系统或处理排放系统。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.5.15条 |  |
| 5 | 1.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样系统。 2.取样口不得设在有振动的设备或管道上，否则应采取减振措施。 | 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第7.2.3、7.2.4条 |  |
| 6 | 比空气重的可燃气体压缩机厂房的地面不宜设地坑或地沟；厂房内应有防止可燃气体积聚的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.3.1条 |  |
| 7 | 切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业时，作业人员不得离开现场。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号 ） |  |
| (六)开停车管理 |  |
| 1 | 企业应制定开停车安全条件检查确认制度。在正常开停车、紧急停车后的开车前，都要进行安全条件检查确认。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十）条 |  |
| 2 | 开停车前，企业要进行风险辨识分析，制定开停车方案，编制安全措施和开停车步骤确认表。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十）条 |  |
| 3 | 企业应严格执行开停车方案，建立如下重要作业责任人签字确认制度并严格执行： 1.进行吹扫、清洗、气密试验时，要确认已制定有效的安全措施； 2.引进蒸汽、氮气、易燃易爆介质前，要指定有经验的专业人员进行流程确认； 3.引进物料时，要随时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况，确认流程是否正确。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十）条 |  |
| 4 | 应严格控制进退料顺序和速率，现场安排专人不间断巡检，监控有无泄漏等异常现象。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十）条 |  |
| 5 | 停车过程中的设备、管线低点的排放应按照顺序缓慢进行，并做好个人防护；设备、管线吹扫处理完毕后，应用盲板切断与其他系统的联系。抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登记后按规定的顺序进行，并安排专人逐一进行现场确认。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十）条 |  |
| 6 | 在单台设备交付检维修前与检维修后投用使用前，应进行安全条件确认。 |  |  |
| (七)储运系统安全设施 |  |
| 1 | 易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合GB50183、GB 50160及GB50074等相关规范要求： 1.防火间距； 2.罐组总容、罐组布置、罐组内储罐数量及布置； 3.防火堤及隔堤； 4.放空或转移； 5.液位报警、快速切断； 6.安全附件（如呼吸阀、阻火器、安全阀等）； 7.水封井、排水闸阀。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） 《石油库设计规范》（GB 50074-2014） 《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004） |  |
| 2 | 1.火灾危险性类别不同的储罐在同一罐区，应设置隔堤。 2.沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置。 3.常压储罐与压力储罐不得布置在同一罐区。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.2.5条 |  |
| 3 | 可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在防火堤外，泵与储罐距离应符合GB 50160要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.3.5条 |  |
| 4 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应实现紧急切断功能，并处于投用状态。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号） |  |
| 5 | 重大危险源的信息采集、监测系统、自动化控制系统应符合AQ 3035和AQ 3036的要求。 | 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2015） 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010） |  |
| 6 | 严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落底；内浮顶罐低液位报警或联锁设置不得低于浮盘支撑的高度。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号 ） |  |
| 7 | 有氮气保护设施的储罐要确保氮封系统完好在用。 | 《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）第二（四）条 |  |
| 8 | 防火堤设计应符合GB50351要求： 1.防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求； 2.防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏； 3.液化烃罐区防火堤内严禁绿化。 | 《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351 -2014） |  |
| 9 | 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.3.12条 |  |
| 10 | 应建立危险化学品装卸管理制度，对作业前、作业中和作业结束后各个环节的安全要求进行明确。 |  |  |
| 11 | 装运危险品的汽车应“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）齐全。进入厂区的车辆应安装阻火器。 |  |  |
| 12 | 企业应建立易燃易爆有毒危险化学品装卸作业时装卸设施接口连接可靠性确认制度；装卸设施连接口不得存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷。 | 《国务院安委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸 着火事故情况的通报》（安委办〔2017〕19号） |  |
| 13 | 易燃易爆危险化学品的汽车罐车和装卸场所，应设防静电专用接地线。 |  |  |
| 14 | 甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.3.5、6.4.2条 |  |
| 15 | 装卸车作业环节应严格遵守安全作业标准、规程和制度，并在监护人员现场指挥和全程监护下进行。 | 《化工（危险化学品）企业保障生产安全十条规定》（安监总政法﹝2017﹞15号 ） |  |
| 16 | 甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的防火间距应不小于8m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.4.2条 |  |
| (八)危险化学品仓储管理 |  |
| 1 | 1.企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签； 2.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品； 3.化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十五条 |  |
| 2 | 甲类物品仓库宜单独设置；当其储量小于5t时，可与乙、丙类物品仓库共用一栋建筑物，但应设独立的防火分区。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）中第6.6.1条 |  |
| 3 | 仓库内严禁设置员工宿舍；办公室、休息室等严禁设置在甲、乙、丙类仓库内，也不应贴邻建造。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第3.3.9条 |  |
| 4 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施；遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）第3.6.12 条 |  |
| 5 | 危险化学品应根据其性能分区、分类、分库贮存；各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 | 《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)第4.8条 |  |
| 6 | 压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存；易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。 | 《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)第6.6条 |  |
| 7 | 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十四条 |  |
| 5设备安全 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 |  |
| (一)设备设施管理体系的建立与执行 |  |
| 1 | 企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、设备检查和考评办法、设备报废、设备安全附件管理等全生命周期的管理内容。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第10条 |  |
| 2 | 企业应配备设备专业管理人员、设备操作人员和维修维护人员。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 |  |
| 3 | 企业应对所有设备进行编号，建立设备设施台账、技术档案，确保设备台账、档案信息准确、完备。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 |  |
| 4 | 企业应编制关键设备的操作和维护规程。 |  |  |
| 5 | 企业应对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录。 |  |  |
| 6 | 对设备设施的变更应严格履行变更程序。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） |  |
| 7 | 企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 | 《安全生产法》第三十一条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） |  |
| (二)设备的预防性维修和检测 |  |
| 1 | 企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |
| 2 | 对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全分析、风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.4.1.4条 |  |
| 3 | 检维修过程中涉及特殊作业的，应执行GB30871要求。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014) |  |
| 4 | 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 |  |  |
| 5 | 企业应加强防腐蚀管理，确定检查部位，定期检测，建立检测数据库，定期评估防腐效果。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |
| 6 | 应对大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行监控，定期分析（如H2S含量是否超标）。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |
| 7 | 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011） |  |
| 8 | 定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位(如管道、设备、机泵等动、静密封点)进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） |  |
| 9 | 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.2.28条 |  |
| 10 | 有可燃液体设备的多层建筑物或构筑物的楼板，应采取防止可燃液体泄漏至下层的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第5.7.5条 |  |
| 11 | 承压部位的连接件螺栓配备应齐全、紧固到位。 |  |  |
| (三)动设备的管理和运行状况 |  |
| 1 | 企业应设置机组、机泵防止意外启动的措施。 | 《机械安全 防止意外启动》（GB/T 19670-2005） |  |
| 2 | 企业应监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |
| 3 | 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.7.7条 |  |
| 4 | 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.11条 |  |
| (四)静设备的管理 |  |
| 1 | 企业应定期对储罐进行全面检查。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |  |
| 2 | 企业应对储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等安全附件按规范设置，并定期检查或检测，填写检查维护记录。 | 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕68号) |  |
| 3 | 可燃液体地上储罐的进出口管道应采用柔性连接。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第6.2.25条 |  |
| 4 | 加热炉现场运行管理，应满足： 1.加热炉燃烧过程中，工艺介质流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、超低低联锁以及引风机停运联锁等应正常投用； 2.加热炉上的控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧含量分析仪进行校验。 3.灭火蒸汽系统处于备用状态。 |  |  |
| 5 | 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于6m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第5.2.4条 |  |
| 6 | 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不得敞开排放。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.13条 |  |
| 7 | 具有化学灼伤危害的物料不应使用玻璃等易碎材料制成管道、管件、阀门、流量计、压力计等。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014 ）第5.6.2条 |  |
| (五)安全附件的管理 |  |
| 1 | 企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。 |  |  |
| 2 | 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。 | 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5条 |  |
| 3 | 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。 | 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006 ）第B4.2（4）条 |  |
| 4 | 在用安全阀进出口切断阀应全开，并采取铅封或锁定。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.1.3条 《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2（4）条 |  |
| 5 | 压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.1条 |  |
| 6 | 压力容器用液位计应当： 1.储存O℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计； 2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计； 3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.2条。 |  |
| （六）设备拆除和报废 |  |
| 1 | 企业应建立设备报废和拆除程序，明确报废的标准和拆除的安全要求。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034-2010）第4.7.3条 |  |
| 2 | 设备的报废应办理审批手续，报废的设备拆除前应制定方案。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.4.1.6条 |  |
| 6仪表安全 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 |  |
| (一)仪表安全管理 |  |
| 1 | 企业应建立仪表自动化控制系统安全管理、日常维护保养等制度。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条 |  |
| 2 | 企业应建立健全仪表检查、维护、使用、检定等各类台账及仪表巡检记录。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条 |  |
| 3 | 仪表调试、维护及检测记录齐全,主要包括： 1.仪表定期校验、回路调试记录； 2.检测仪表和控制系统检维护记录。 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第12.1.1、12.5.2条 |  |
| 4 | 新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条 |  |
| 5 | 控制系统管理应满足以下要求： 1.控制方案变更应办理审批手续； 2.控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全； 3.控制系统建立有事故应急预案。 | 《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016 ）第5.11.2、5.9.2条 |  |
| 6 | 企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足： 1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； 2.应地工艺和设备联锁回路定期调试； 3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； 4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； 5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 | 《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统(DCS) 第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016 ） |  |
| (二)控制系统设置 |  |
| 1 | 新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过程危险和风险分析结果，确定配备安全仪表系统。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第十九条 |  |
| 2 | 对涉及“两重点一重大”的需要配置安全仪表系统的化工装置应开展安全仪表功能评估。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四、十四条 |  |
| 3 | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立的安全仪表系统（SIS/ESD）。一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应配备独立的安全仪表系统，并处于投用状态。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令（第40号）第十三条 |  |
| (三)仪表系统设置 |  |
| 1 | 化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池的供电时间不小于30min。 | 《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）第7.1.3条 |  |
| 2 | 仪表气源应符合下列要求： 1.采用清洁、干燥的空气； 2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。 | 《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2条 《石油化工仪表供气设计规范》（SH 3020-2013）第3.0.1、4.3.1条。 |  |
| 3 | 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 | 《仪表系统接地设计规范》（HG/T 20513-2014）第5.3.1条 《石油化工仪表接地设计规范》（SH/T 3081-2003）第2.4.1条 |  |
| 4 | 爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条 《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）第4.9条 |  |
| 5 | 保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合应采取相应防爆级别的密封措施。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.4.3条 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）第7.4.8条 《石油化工仪表管道线路设计规范》（SH/T 3019-2003）第8.4.6条 |  |
| 6 | 危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令（第40号））第十三条 |  |
| 7 | 危险化学品重大危险源罐区安全监控装备应符合要求： 1.摄像头的设置个数和位置，应根据罐区现场的实际情况实现全面覆盖； 2.摄像头的安装高度应确保可以有效监控到储罐顶部； 3有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防爆措施。 | 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ 3036-2010）第10.1条 |  |
| 8 | 紧急停车按钮应有可靠防护措施。 | 《信号报警及联锁系统设计规范》（HG/T 20511-2014）第4.11.4条 |  |
| 9 | 罐区储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关，报警信号应传送至自动控制系统。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014 )第5.4.5条 |  |
| (四)气体检测报警管理 |  |
| 1 | 可燃气体和有毒气体检测报警器的设置与报警设定值的设置应满足GB 50493要求。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009） |  |
| 2 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于基本过程控制系统。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第十一条 |  |
| 3 | 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足以下要求： 1.绘制可燃、有毒气体检测报警器检测点布置图； 2.可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 |  |  |
| 4 | 可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）第3.0.4条 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第十九条 |  |
| 5 | 可燃、有毒气体检测报警器应完好无故障。 |  |  |
| 7 电气安全 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 |  |
| （一）电气安全管理 |  |
| 1 | 企业应编制电气设备设施操作、维护、检修等管理制度并实施。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 |  |
| 2 | 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014) |  |
| （二）供配电系统设置及电气设备设施 |  |
| 1 | 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。 | 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.1条 |  |
| 2 | 爆炸危险区域内的电气设备应符合GB50058要求。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条 |  |
| 3 | 电气设备的安全性能,应满足以下要求： 1.设备的金属外壳应采取防漏电保护接地； 2.接地线不得搭接或串接，接线规范、接触可靠； 3.明设的应沿管道或设备外壳敷设，暗设的在接线处外部应有接地标志； 4.接地线接线间不得涂漆或加绝缘垫。 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）第3.0.4、4.2.9条 |  |
| 4 | 电缆必须有阻燃措施；电缆桥架符合相关设计规范。 | 《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）第6.2、7条 |  |
| （三）防雷防静电设施 |  |
| 1 | 工艺装置内露天布置的塔、容器等，当容器顶板厚度等于或大于4mm时，可不设避雷针、线保护，但必须设防雷接地。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.2.2条 |  |
| 2 | 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接地，并应符合下列规定： 1.甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐，当顶板厚度小于4mm时应设避雷针、线，其保护范围应包括整个储罐； 2.丙类液体储罐，可不设避雷针、线，但必须设防感应雷接地； 3.浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线，但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接； 4、压力储罐不设避雷针、线，但应作接地。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.2.3条 |  |
| 3 | 在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具等，有可能产生和积聚静电而造成静电危害时，应采取静电接地措施。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）第4.1.1条 |  |
| 4 | 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施： 1.进出装置区或设施处； 2.爆炸危险场所的边界； 3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.3.3条 |  |
| 5 | 1.长距离管道应在始端、末端、分支处以及每隔100m接地一次。 2.平行管道净距小于100m时，应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100m时，应加跨接线。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SHT3097-2017）第5.3.2、5.3.3条 |  |
| 6 | 重点防火、防爆作业区的入口处，应设计人体导除静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014 ）第4.2.10条 |  |
| 7 | 储罐罐顶平台上取样口（量油口）两侧1.5米之外，应各设一组消除人体静电设施，设施应与罐体做电气连接并接地，取样绳索、检尺等工具应与设施连接。 | 《石油化工静电接地设计规范》（SHT 3097-2017）第5.2.2条 |  |
| 8 | 在爆炸危险区域内设计有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。 | 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）第7.13.1条 |  |
| （四）现场安全 |  |
| 1 | 电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。 |  |  |
| 2 | 临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均应采用TN-S供电方式，并采用剩余电流动作保护装置。 |  |  |
| 3 | 暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线，室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨过道路时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其他气体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护装置和明显标志。 |  |  |
| 8 应急与消防 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 |  |
| (一)应急管理 |  |
| 1 | 企业应确立本单位的应急预案体系，按照GB/T 29639要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和现场处置卡布。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第88号)第六、十九条 |  |
| 2 | 企业应建立应急指挥系统，配备应急救援队伍，实行分级管理，明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 | 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》(AQ 3013-2008) |  |
| 3 | 企业应制定应急值班制度；规模较大、危险性较高的易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位应成立应急处置技术组，实行24小时应急值班。 | 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十四条 |  |
| 4 | 1.企业应制定应急预案定期评估制度，应每三年进行一次应急预案评估，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。 2.企业应按应急预案的评估结论及有关规定对应急预案及时修订。 | 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第七条 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第三十五、三十六条 |  |
| 5 | 1.企业应在应急预案公布之日起20个工作日内，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。 2.应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，企业应按照有关应急预案报备程序重新备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第二十六、三十七条 |  |
| 6 | 企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第三十一条 |  |
| 7 | 企业应制定本单位的应急预案演练计划，每半年至少分别组织一次综合应急预案演练、专项应急预案演练和现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第三十三条 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第八条 |  |
| 8 | 应急预案演练结束后，企业应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令88号)第三十四条 |  |
| (二)应急器材和设施 |  |
| 1 | 企业应制定应急器材管理与维护保养制度。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第9.1条 |  |
| 2 | 企业应建立应急器材台账、维护保养记录，按照制度要求定期检查应急器材。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第9.1、9.3条 |  |
| 3 | 企业应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），设置与柜内器材相符的应急器材清单。应急器材完好有效。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第9.1、9.3条 |  |
| 4 | 企业存在可燃、有毒气体的区域应配备便携式检测仪，并定期检定。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第9.3条 《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第5.5条 |  |
| 5 | 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.12.1条 |  |
| 6 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB 50016-2014）第10.3.3条 |  |
| 7 | 消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电源时，其连续供电时间不应少于3h。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.1.2条 |  |
| (三)消防安全 |  |
| 1 | 企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条 |  |
| 2 | 厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489 -2009） |  |
| 3 | 储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力应为0.7~1.2MPa。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.5.1条 |  |
| 4 | 消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.6条 |  |
| 5 | 消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.8条 |  |
| 6 | 消防栓（炮）是否满足下列要求： 1.消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好； 2.消防栓阀门井完好，防冻措施到位； 3.消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实；消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第13.2.13条 |  |
| 7 | 消防器材应满足下列要求： 1.消防柜内器材配备齐全，附件完好无损； 2.有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）第9.3条 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）第5.2.3条 |  |
| 8 | 泡沫及水幕系统应满足下列要求： 1.泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态；泡沫液定期更换，有记录； 2.消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投用，定期试验。 | 《泡沫灭火系统设计规范》（GB 50151-2010） |  |
| 9 | 可燃液体地上立式储罐应设固定或移动式消防冷却水系统，罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.4.5条 |  |
| 10 | 全压力式及半冷冻式液化烃储罐采用的消防设施应符合下列规定： 1.当单罐容积等于或大于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统及移动消防冷却水系统； 2.当单罐容积大于100m3，且小于1000m3时，应采用固定式水喷雾（水喷淋）系统和移动式消防冷却系统或固定式水炮和移动式消防冷却系统； 3.当单罐容积小于或等于100m3时，可采用移动式消防冷却水系统。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.2条 |  |
| 11 | 全压力式、半冷冻式液化烃球罐固定式消防冷却水管道的控制阀应处于罐区防火堤外，距被保护罐壁不宜小于15m。可燃液体立式储罐的固定消防冷却水系统（水喷淋或水喷雾系统）的控制阀门应设在防火堤外，且距被保护罐壁不小于15m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.10、8.4.5条 |  |
| 12 | 生产污水管道的下列部位应设水封，水封高度不得小于250mm： 1.工艺装置内的塔、加热炉、泵、冷换设备等区围堰的排水出口； 2.工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口； 3.全厂性的支干管与干管交汇处的支干管上； 4.全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.3条 |  |
| 9重点危险化学品特殊管控 |
| 序号 | 排查内容 | 排查依据 | 排查（检查）情况 |
| （一）液化烃 |  |
| 1 | 液化烃储罐的储存系数不应大于0.9。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9条 |  |
| 2 | 全冷冻式液化烃储罐应设真空泄放设施和高、低温温度检测，并与自动控制系统相联。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.11条 |  |
| 3 | 液化烃汽车装卸时严禁就地排放。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.4.3条 |  |
| 4 | 液化石油气实瓶不应露天堆放。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.5.5条 |  |
| 5 | 连接球罐的液化烃管道不得采用金属软管。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |
| 6 | 液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远程操作的紧急切断阀，紧急切断阀的执行机构应有故障安全保障的措施。 | 《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第6.4.1条 |  |
| 7 | 液化天然气储罐拦蓄区禁止设置封闭式LNG排放沟。 | 《液化天然气（LNG)生产、储存和装运》（GB/T 20368-2012）第5.2.2.3条 |  |
| 8 | 液化天然气储罐应配备2套独立的液位计，液位计应能适应液体密度的变化。 | 《液化天然气（LNG)生产、储存和装运》（GB/T 20368-2012）第10.1.1.1条 |  |
| 9 | 液化烃球形储罐，其法兰应采用带颈对焊钢制突面或凹凸面管法兰；垫片应采用带内外加强环型(对应于突面法兰)或内加强环型(对应于凹凸面法兰)缠绕式垫片；紧固件采用等长或通丝型螺柱、厚六角螺母。 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第4.4.4条 |  |
| 10 | 液化烃球形储罐本体应设就地和远传温度计，并应保证在最低液位时能测液相的温度而且便于观测和维护。 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第5.1条 |  |
| 11 | 液化烃球形储罐应设就地和远传的液位计，但不宜选用玻璃板液位计。 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第5.3.1条 |  |
| 12 | 液化石油气球罐上的阀门的设计压力不应小于2.5MPa。 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第6条 |  |
| 13 | 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应采取防止液化烃泄漏的注水措施。注水压力应能满足需要。 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第7.4条 |  |
| 14 | 丁二烯球形储罐应采取以下措施: 1.设置氮封系统； 2.储存周期在两周以下时，应设置水喷淋冷却系统；储存周期在两周以上时，应设置冷冻循环系统和阻聚剂添加系统； 3.丁二烯球形储罐安全阀出口管道应设氮气吹扫。 | 《石油化工液化烃球形储罐设计规范》（SH 3136-2003）第8.5条 |  |
| 15 | 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.14条 |  |
| 16 | 液化烃的充装应使用万向管道充装系统。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |
| 17 | 液化烃充装车过程中，应设专人在车辆紧急切断装置处值守，确保可随时处置紧急情况。 |  |  |
| （二）液氨 |  |
| 1 | 液氨储罐的储存系数不应大于0.9。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9条 |  |
| 2 | 液氨的实瓶不应露天堆放。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.5.5条 |  |
| 3 | 超过100m3的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统。 | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T 3017-2008）第5.5.4.6条 |  |
| 4 | 液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀。 | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》AQ/T 3017-2008）第5.5.4.6条 |  |
| 5 | 液氨充装时，应使用万向节管道充装系统。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》安监总厅管三〔2011〕142号 |  |
| （三）液氯 |  |
| 1 | 液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库推荐采用密闭结构，多点配备可移动式非金属软管吸风罩，软管半径覆盖密闭结构厂房、库房内的设备、管道和液氯重瓶堆放范围。 | 《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第二条 |  |
| 2 | 若采用半敞开式厂房，必须在充装场所配备二个以上移动式真空吸收软管，并与事故氯吸收装置相连。 | 《关于氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》（中国氯碱工业协会〔2012〕协字第012号） |  |
| 3 | 工作场所应设置事故通风装置及与事故通风系统相联锁的泄漏报警装置；事故通风装置的控制分别设置在室内、室外便于操作地点；排风口设置尽可能避免影响作业人员。 | 《氯职业危害防护导则》（GBZ/T 275-2016）第6.1.5条 |  |
| 4 | 液氯气化器、贮罐等设施设备的压力表、液位计、温度计，应装有带远传报警的安全装置。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第3.11D条 |  |
| 5 | 液氯贮罐、计量槽、气化器中液氯充装量不应大于容器容积的80%；液氯充装结束，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第4.4条 |  |
| 6 | 液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，应装有排污(NCl3)装置和污物处理设施，并定期分析NCl3含量，排污物中NCl3含量不应大于60g/L，否则需增加排污次数和排污量，并加强监测。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第4.6条 |  |
| 7 | 采用液氯气化法向贮罐压送液氯时，液氯气化器应用热水加热，不应用蒸汽加热，进口水温不应超过40℃，气化压力不应超过1.0MPa。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第5.3.2条 |  |
| 8 | 禁止液氯＞1000kg的容器直接液氯气化，禁止液氯贮槽、罐车或半挂车槽罐直接作为液氯气化器使用。 | （《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第三条 |  |
| 9 | 使用氯气作为生产原料时，推荐使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不得低于71℃，建议热水控制温度75～85℃；采用特种气化器（蒸汽加热），温度不得大于121℃，气化压力与进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。 | （《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第三条 |  |
| 10 | 缓冲罐底设有排污口，应定期排污，排污口接至碱液吸收池。 | （《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第三条 |  |
| 11 | 液氯贮槽厂房推荐采用密闭结构，建构筑物设计或改造应防腐蚀；有条件时把厂房密闭结构扩大至液氯接卸作业区域；厂房密闭化同时配备事故氯处理装置。 | （《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第一条 |  |
| 12 | 大贮量液氯贮罐，其液氯出口管道，应装设柔性连接或者弹簧支吊架，防止因基础下沉引起安装应力。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第7.2.2条 |  |
| 13 | 地上液氯贮罐区地面应低于周围地面0.3~0.5m或在贮存区周边设0.3~0.5m的事故围堰。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第7.2.4条 |  |
| 14 | 液氯贮槽液面计应采用两种不同方式，采用现场显示和远传液位显示仪表各一套，远传仪表推荐罐外测量的外测式液位计。 | （《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第一条 |  |
| 15 | 液氯储罐的就地液位指示，不得选用玻璃极液位计。 | 《自动化仪表选型设计规范》（HG/T 20507-2014）第7.2.2条 |  |
| 16 | 液氯充装应使用万向管道充装系统。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》安监总厅管三〔2011〕142号 |  |
| 17 | 充装量为50kg和100kg的气瓶，使用时应直立放置，并有防倾倒措施；充装量为500kg和1000kg的气瓶，使用时应卧式放置，并牢靠定位。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第6.1.3条 |  |
| 18 | 使用气瓶时，应有称重衡器；使用前和使用后均应登记重量，瓶内液氯不能用尽。 | 《氯气安全规程》（GB11948-2008）第6.1.4条 |  |
| 19 | 液氯的实瓶不应露天堆放。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.5.5条 |  |
| 20 | 在液氯泄漏时应禁止直接向罐体喷水，应将泄漏点朝上（气相泄漏位置），宜采用专用工具堵漏，并将液氯瓶阀液相管抽液氯或紧急使用。 | 《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第四条 |  |
| 21 | 液氯仓库必须设置事故氯吸收（塔）装置，具备独立电源和24小时能连续运行的能力，并与电解故障停车、动力电失电连锁控制；至少满足紧急情况下生产系统事故氯吸收处理能力，吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热备状态或有效运行。 | 《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第四条 |  |
| 22 | 液氯储存应至少配备一台体积最大的液氯槽作为事故液氯应急备用受槽。 | 《氯气职业危害防护导则》（GBZ/T 275-2016）第6.2.2.1条 |  |
| 23 | 在液氯贮槽周围地面，设置地沟和事故池，地沟与事故池贯通并加盖栅板，事故池容积应足够；液氯贮槽泄漏时禁止直接向罐体喷淋水，可以在厂房、罐区围堰外围设置雾状水喷淋装置，喷淋水中可以适当加烧碱溶液，最大限度洗消氯气对空气的污染。 | 《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）第四条 |  |
| 24 | 液氯储存、充装和气化岗位的作业人员应取得特殊作业人员资格证书。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号） |  |
| 25 | 氯气管道禁止穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121号） |  |
| （四）硝酸铵 |  |
| 1 | 硝酸铵生产储存企业应按照GB/T 37243要求开展外部安全防护距离评估，确定外部安全防护距离满足根据GB 36894确定的个人风险基准的要求。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019 ） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018） |  |
| 2 | 禁止将油和氯离子带入硝酸铵溶液系统。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |
| 3 | 硝酸铵贮存过程中，禁止混入下列物质： 1.硫、磷、硝酸钠、亚硝酸钠及其还原类物质； 2.硫酸、盐酸、硝酸等酸类物质； 3.易燃物、可燃物； 4.锌、铜、镍、铅、锑、镉等活性金属。 |  |  |
| 4 | 硝酸铵溶液的贮存罐区应独立设立罐区，单个罐区存量最高不超1000m3，单个储罐最大储量不超200m3。 |  |  |
| 5 | 硝酸铵溶液储罐所有材质应选用不低于SUS304标准的不锈钢。 |  |  |
| 6 | 硝酸铵溶液罐区上方及地下严禁有其它油、燃气等无关物料管线通过。 |  |  |
| 7 | 硝酸铵储存搬运时禁止震动、撞击和摩擦。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |
| 8 | 硝酸铵应设置单独的贮存设施，包括专用仓库、临时堆场。 |  |  |
| 9 | 硝酸铵仓库的墙、柱、梁、楼板、屋顶等库内建筑构件必须采用不燃性材料建造。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第6.6.5条 |  |
| 10 | 进入硝酸铵仓库作业的机动车应加装阻火器，电瓶车应为防爆型。 |  |  |
| （五）光气 |  |
| 1 | 光气管道严禁穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管三〔2017〕121号） |  |
| 2 | 光气及光气化生产装置的安全防护距离应满足GB 19041要求。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041-2003 ）第4.2.1条 |  |
| 3 | 光气及光气化生产装置应集中布置在厂区的下风侧并自成独立生产区，该装置与厂围墙的距离不应小于100m。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）第4.2.3条 |  |
| 4 | 光气合成过程中一氧化碳的含水量不宜大于50mg/m3，氯气含水量不宜大于50mg/m3。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）第5.1.1条 |  |
| 5 | 含光气物料管道应采用无缝钢管，管道连接应采用对焊焊接，严禁采用丝扣连接。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）第6.2条 |  |
| 6 | 光气及光气化装置应设置隔离操作室。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）第7.2条 |  |
| 7 | 光气及光气化产品生产装置的供电应设有双电源，紧急停车系统、尾气破坏处理系统应配备柴油发电机，要求在30s内自动启动供电。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）第10.1条 |  |
| 8 | 光气及光气化产品生产装置应设置化工安全仪表系统（SIS）。 |  |  |
| 9 | 封闭式光气及光气化产品生产厂房应设机械排气系统，重要设备，如光气化反应器等，宜设局部排风罩，排气必须接人应急破坏处理系统。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）第11.3条 |  |
| 10 | 敞开式厂房应在可能泄漏光气部位设置可移动式弹性软管负压排气系统，将有毒气体送至破坏处理系统。 | 《光气及光气化产品生产安全规程》（GB19041-2003）第11.4条 |  |
| 11 | 进入光气生产装置时，员工应使用企业指定的防护服装和装备，包括佩戴的光气指示牌（上面标有员工的姓名和日期）；同时应随身配戴逃生器具（只用于需要撤离装置的紧急情况，不能够替代在装置内作业时使用的空气呼吸器），并检查逃生器具是否处于良好状态（如滤芯的有效期日期）。 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全生产管理指南的通知》（安监总厅管三〔2014〕104号）第6.6.1.1条 |  |
| （六）氯乙烯 |  |
| 1 | 氯乙烯生产企业应制定氯乙烯精馏和废碱液系统的液体氯乙烯排放回收至气柜的管理制度和管控措施。 |  |  |
| 2 | 氯乙烯生产企业应确保精馏三塔的平稳运行，不得停运精馏三塔，直接用高沸物储罐进行氯乙烯的加热回收。 |  |  |
| 3 | 氯乙烯生产企业应对气柜进出口管道、气柜进口汽水分离罐增加伴热并保温，确保氯乙烯、二氯乙烷不会在管道内因低温液化积聚；气柜进口汽水分离罐应增加远传液位计，及时发现并处理液相物料积聚。 |  |  |
| 4 | 氯乙烯生产企业应严格下水管网安全管理，建立完善下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测，保证下水管网运行安全，严禁物料泄漏后或事故救援过程中带有化工物料的污水排出厂外，进入市政管网。 |  |  |
| 5 | 液体氯乙烯不应直接通入气柜。 | 《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第6.5.4条 |  |
| 6 | 氯乙烯气柜进出总管应设置压力和柜位检测，DCS指示、报警、联锁和记录，记录保持时间不得低于3个月。气柜压力和柜位应设置高高或低低的三选二联锁动作。 |  |  |
| 7 | 气柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管应分开设置，出入口管道最低处应设排水器。 | 《电石乙炔法生产氯乙烯安全技术规程》（GB 14544-2008）第6.5.4条 |  |
| 8 | 氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积的20%-75%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%。 |  |  |
| 9 | 氯乙烯气柜定期检维修，编制检维修方案及其检维修记录。 |  |  |
| 10 | 气柜水槽补水管线应设置为常开溢流，并对溢流水进行收集处理，严禁直接排至下水系统，宜采用回收曝气检测后外排或循环使用。 |  |  |
| 11 | 氯乙烯气柜的进出口管道应设紧急切断。 |  |  |
| 12 | 氯乙烯单体储罐设置注水设施。 |  |  |
| 13 | 氯乙烯应与氧化剂分开存放。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |
| 14 | 氯乙烯贮存时应注意容器的密闭和氮封，并添加少量阻聚剂。 | 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） |  |
| （七）硝化工艺 |  |
| 1 | 硝化（总）控制室应设置在远离硝化车间的安全地带，在采用远程DCS控制基础上、采用远程视频监管、在线检测、设备故障自诊断等技术措施，减少现场常驻操作人员数量和工作时间。 |  |  |
| 2 | 硝化工艺应实现自动化控制系统，并设置安全联锁；并结合各种异常工况，计算工艺控制要求最大允许流量和时段累积量，设置固定的不可超调的限流措施。 |  |  |
| 3 | 半间歇、连续化硝化工艺等要严控加料配比的可靠性；设置滴加物料管道视镜（设置远程视频监控）。 |  |  |
| 4 | 应严格控制硝化反应温度上下限，禁止温度超限特别是超下限状态，避免物料累积、反应滞后引发的过程失控；硝化釜中设置双温度计，确保温度测量的可靠性。 |  |  |
| 5 | 硝化釜内有易燃易爆介质时，应采用氮气等保护措施。 |  |  |
| 6 | 在发生事故会有相互影响的硝化釜与硝化釜、硝化物贮槽等设施之间，应增设应急自动隔断阀（隔离措施），防止事故扩大化。 |  |  |
| 7 | 硝化工艺设置的紧急排放收集系统，应有控制紧急排放物料安全收集存放的措施，以防发生次生事故；根据工艺控制难易和物料危险性等特点，合理设置硝化系统的泄爆方式，减少对周围的建筑和人员的伤害。 |  |  |
| 8 | 硝化车间应设置有效的防火防爆隔离措施，减少车间内不同工艺间的相互影响。 |  |  |
| 自查（检查）发现问题及处理意见 | 检查人员(签名）： 企业主要负责人(签名)： 检查时间： 年 月 日 |

烟花爆竹零售店（点）安全风险隐患排查表

单位名称：

| 序号 | 主要排查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《烟花爆竹经营（零售）许可证》是否悬挂在醒目位置。 |  |
| 2 | 主要负责人是否考核合格，销售人员是否经过安全教育培训。 |  |
| 3 | 零售场所的安全距离是否符合AQ4128规定。 |  |
| 4 | 是否与居民居住场所在同一建筑物内。 |  |
| 5 | 零售场所是否张贴有明显的安全警示标志，是否配备必要的消防器材。 |  |
| 6 | 存放产品数量是否超过许可证载明限量，产品堆放是否整齐、稳定。 |  |
| 7 | 销售产品的外包装箱上是否粘贴流向登记标识码。 |  |
| 8 | 是否销售冒牌、超标违禁及“假大空”等违规产品或专业燃放类产品。 |  |
| 9 | 是否在许可证载明的区域外储存烟花爆竹产品。 |  |
| 10 | 是否在店门外随意摆放烟花爆竹。 |  |

非煤矿山安全生产自查（检查）表

企业名称：

| 重点检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- |
| 一、 安全生产管理责任落实情况 | 1.主要负责人是否依法履行《安全生产法》第十八条规定的职责。重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产大排查大整治、安全生产大检查方案；是否亲自进行检查；是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。 |  |
|  | 2.采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证是否齐全有效。 |  |
|  | 3.企业是否建立全员安全生产责任制。 |  |
|  | 4.是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 |  |
|  | 5.是否依照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。 |  |
| 二、 安全生产管理制度建立和执行情况 | 6.安全生产标准化建设开展情况，重点检查企业是否按要求开展安全生产标准化年度自评工作。 |  |
|  | 7.主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，并取得相应合格证书。 |  |
|  | 8.特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。 |  |
|  | 9.是否制定并实施安全生产教育培训计划，建立健全安全教育培训档案；从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、职业健康纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。 |  |
|  | 10.新建、改建、扩建项目是否依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。 |  |
|  | 11.外包工程队伍是否具备相应施工资质，并持有有效非煤矿山采掘施工作业安全生产许可证。 |  |
| 三、 安全 风险 管控 情况 | 12.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设情况，重点检查是否按照规定进行风险辨识评价、设置安全生产风险公告。 |  |
|  | 13.要害岗位，重要设备、设施及危险区域、职业病危害区域是否按规定要求设置安全警示标志。 |  |
| 四、 隐患 排查 治理 情况 | 14.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。 |  |
|  | 15.近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。 |  |
|  | 16.是否结合本企业安全生产特点，制定防汛计划和措施、开展防汛检查，对检查发现的问题是否闭环管理、整改到位。 |  |
|  | 17.是否制定汛期遇暴雨威胁停产撤人制度或预案。 |  |
| 五、 职业健康管理情况 | 18.是否建立职业病防治责任制，明确企业职业卫生管理机构或责任人员；是否组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立健康档案。 |  |
|  | 19.存在职业病危害作业场所是否每年委托具备资质技术机构开展一次职业病危害因素检测并公布结果；是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；员工是否按规定佩戴使用劳动防护用品。 |  |
| 六、 应急管理情况 | 20.是否建立安全生产应急管理责任体系，是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。是否设置应急管理机构并配备人员，并按规定建立专（兼）职应急救援队伍。 |  |
|  | 21.是否建立应急救援物资储备和应急救援器材台账。 |  |
|  | 22.应急预案是否及时修订并备案。综合应急预案、专项应急预案是否做到至少每年演练一次，并进行总结评估。 |  |
| 检查发现问题及处理意见 | 检查人员（签名） 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 |

冶金等行业安全生产自查（检查）表

| 一、基础管理 |
| --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查 内容 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 依法生产经营 | 1 | 是否依法取得工商营业执照且在有效期内？ |  |
|  |  | 2 | 是否依法取得相关生产经营许可？ |  |
| 2 | 安全生产责任制 | 1 | 是否制定安全生产责任制并定期考核，是否和奖惩挂钩，是否及时发布？ |  |
|  |  | 2 | 每年度是否每年逐级签订全员岗位安全生产责任书？安全生产责任书是否同本岗位实际相符合？ |  |
| 3 | 管理制度 | 1 | 是否制定完善各项安全生产管理制度、操作规程？ |  |
|  |  | 2 | 安全生产管理制度、岗位安全操作规程是否张贴在作业现场？ |  |
| 4 | 机构人员配置 | 1 | 是否依法设置安全管理机构？ |  |
|  |  | 2 | 是否按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，配备专兼职安全管理人员多少名？ |  |
|  |  | 3 | 安全生产负责人、安全总监、安全管理人员是否通过培训、考核？ |  |
|  |  | 4 | 规上企业和涉爆粉尘、高温熔融、涉氨制冷等重点企业是否配备安全总监？ |  |
| 5 | 安全投入 | 1 | 是否制定年度安全费用投入计划，并纳入年度生产经营计划和财务预算？ |  |
|  |  | 2 | 是否如实记录安全生产费用提取使用情况？ |  |
|  |  | 3 | 生产经营单位是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费？ |  |
|  |  | 4 | 是否按照有关规定参加安全生产责任保险？ |  |
| 6 | 教育培训 | 1 | 是否根据企业实际制定年度全员安全教育培训计划？年度安全教育培训是否按照计划实施？培训内容是否符合岗位需求？ |  |
|  |  | 2 | 新进人员和换岗、转岗人员是否开展三级安全教育培训？培训时间是否符合规定学时？ |  |
|  |  | 3 | 是否分级建立全员安全生产教育培训档案？是否如实记录从业人员参加安全生产教育和培训的时间、内容和考核结果等情况？ |  |
|  |  | 4 | 特种作业人员是否进行清单化管理？有无台账记录？特种作业人员是否持证上岗作业？有无开展网上查验？ |  |
| 7 | 风险辨识管控 和隐患排查治理 | 1 | 是否制定企业年度风险辨识故评估管控和隐患排查治理计划？是否形成年度报告？ |  |
|  |  | 2 | 主要负责人是否每季度组织开展隐患排查？有无记录？ |  |
|  |  | 3 | 是否如实记录日常隐患排查治理情况？是否定期向员工通报隐患排查治理情况？ |  |
|  |  | 4 | 是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，及时制止从业人员“三违”行为？是否向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施？ |  |
|  |  | 5 | 事故隐患排查治理是否按照“五落实”要求实行闭环管理？是否定期登录智慧安监系统如实上报隐患自查自纠情况？ |  |
|  |  | 6 | 是否定期组织全员开展岗位安全风险危害辨识？是否按照有关规定评估确定风险等级，进行安全风险分级管控，明确具体的责任部门、责任人？ |  |
|  |  | 7 | 风险辨识管控四色图、逃生集结示意图是否在醒目位置张贴？岗位风险告知卡、警示标志标识、安全操作规程、应急处置措施是否张贴到位？ |  |
|  |  | 8 | 是否对重大危险源进行登记、备案和建档，定期检测、评估，完善控制措施，建立健全安全监测监控系统并与有关部门联网？ |  |
|  |  | 9 | 高危生产经营单位是否与周边生产经营单位、住宅小区等单位建立安全生产监督咨询机制？ |  |
| 8 | 现场管理 | 1 | 是否对作业环境进行科学、合理的规划？生产现场是否实行分区管理、定置管理？生产区域、生活区域、储存区域之间是否设置安全距离以及周边防护安全距离？ |  |
|  |  | 2 | 较大危险因素的设施、设备是否定期进行检测、监测、维护、维修？是否做好记录？有无人员签字？ |  |
|  |  | 3 | 是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和事故应急处置卡？是否配备应急器材和设施？ |  |
|  |  | 4 | 生产经营场所和员工宿舍是否设置符合紧急疏散要求记得明显标志，是否存在闭锁、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口的情况？ |  |
|  |  | 5 | 是否定期对相应的安全设施定期开展安全检查，确保有效运行？ |  |
|  |  | 6 | 生产经营单位近期是否采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备？是否对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，从业人员是否了解、掌握其安全技术特性，并落实安全防护措施？ |  |
|  |  | 7 | 是否经常性开展从业人员“三违”行为查纠工作？如何处置？有无记录？ |  |
| 9 | 出租发包 | 1 | 是否制定生产经营项目、场所、设备发包、出租清单？ |  |
|  |  | 2 | 承包、承租单位是否具备相应资质？ |  |
|  |  | 2 | 是否与相关承包、承租单位签订安全管理协议？是否明确各自职责和应管理措施？ |  |
|  |  | 3 | 是否落实对承租、承包单位统一协调管理职责？ |  |
| 10 | 委外作业、危险作业 | 1 | 是否签订安全管理协议，明确各自职责和应当采取的措施？ |  |
|  |  | 2 | 是否制定危险作业方案、防范措施及应急处置方案？ |  |
|  |  | 3 | 危险作业是否按规定开具危险作业票证？ |  |
|  |  | 4 | 特种作业人员是否持证上岗作业？委外作业（危险作业）前是否开展作业人员安全教育培训？ |  |
|  |  | 5 | 监护人是否到场监护，是否确认作业条件？是否核对人员身份、查验相关资质材料并记录监督情况？ |  |
| 11 | 劳动防护 | 1 | 是否建立劳动防护用品发放记录台账？是否按规定发放劳防用品？有无领取人签字？ |  |
|  |  | 2 | 现场作业人员是否正确佩戴劳防用品？是否把从业劳动防护用品佩戴情况作为日常检查内容？有无记录？ |  |
| 12 | 安全评价、三同时 | 1 | 使用危险化学品从事生产、冶金有色、机械行业高温熔融等企业是否按规定定期开展安全现状评价？ |  |
|  |  | 2 | 新改扩建项目是否开展安全设施三同时，有无验收记录？ |  |
| 13 | 应急救援 | 1 | 是否编制生产安全事故综合应急预案、专项应急预案或者现场处置方案、岗位应急处置卡？ |  |
|  |  | 2 | 是否建立应急救援专（兼）职救援队伍，或者与邻近专职救援队伍签订救援协议？ |  |
|  |  | 3 | 是否配备应急救援物资？是否组织应急逃生自救处置相关知识教育培训？本年度主要开展哪些应急演练？ |  |
|  |  | 4 | 是否定期组织开展应急救援演练及总结？ |  |
| 14 | 标准化运行 | 1 | 本单位标准化等级是几级？相关运行记录是否如实、及时？有无形成年度运行质量报告？ |  |
| 二、重点生产工艺 |
| 序号 | 检查项目 | 检查 内容 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| 1 | 使用危化品从事生产 | 一 般 危 化 品 | 1 | 是否每三年对企业安全生产条件进行安全现状评价,已评价企业现场情况是否与报告内容相一致？ |  |
|  |  |  | 2 | 危险化学品化学品使用企业是否建立危化品管理制度、危险化学品事故应急预案？ |  |
|  |  |  | 3 | 危险化学品是否储存在专用仓库内，中间仓库是否存在超量存放情况？ |  |
|  |  |  | 4 | 是否根据危险化学品种类、特性，在车间、库房等作用场所设置相应的监测、通风、防火、防爆、防静电、防雷等安全设施、设备，并定期进行维护、保养、检测，保证安全运行？ |  |
|  |  | 剧 毒 品 | 5 | 是否每三年对企业安全生产条件进行安全现状评价,已评价企业现场情况是否与报告内容相一致？ |  |
|  |  |  | 6 | 是否持有有效的剧毒化学品准购、准运等证件？是否对剧毒化学品的产量、流向、储存量和用途如实记录？ |  |
|  |  |  | 7 | 涉毒人员及从业人员培训上岗情况？ |  |
|  |  |  | 8 | 是否进行较大危险因素辨识及管控，是否建立隐患排查制度、档案，并定期上报“智慧安监”隐患系统？ |  |
|  |  |  | 9 | 事故应急救援预案的制订、演练、备案情况是否完成？重大危险源的评估、备案情况是否完成？ |  |
|  |  |  | 10 | 剧毒化学品是否专库贮存并安装防盗报警装置？“五双”安全管理制度是否落实？ |  |
| 2 | 电镀 | 1 | 是否制定安全教育制度、设备点检制度、危险化学品管理制度、安全作业证制度、劳动用品发放制度等安全管理制度？ |  |
|  |  | 2 | 是否制定相关安全操作规程，是否制定应急预案并定期开展演练？ |  |
|  |  | 3 | 自动电镀生产线是否具备槽液快速循环和溢流措施？是否定期清理槽液面薄层泡沫，以防爆炸？ |  |
|  |  | 4 | 整流器外壳、电加热管等设施是否安全接地？槽液电加热是否设有液位计，是否能联锁工作？电加热管是否低于槽液最低液面50mm？整流器是否设置在通风干燥处，是否设有降温装置、报警装置、过载保护装置？ |  |
|  |  | 5 | 电镀车间用电设施是否符合GB50058要求，是否安全接地，是否设有漏电保护装置？电镀行车是否符合GB5083要求，是否有紧急停止装置、防撞保护装置、限位保护装置？ |  |
|  |  | 6 | 电镀作业场所是否配备应急喷淋装置，是否设置警示标记？ |  |
|  |  | 7 | 剧毒物品的保管、领取是否采取双人制度，是否有审批手续？使用危险化学品是否进行安全评价，存放是否符合要求？ |  |
|  |  | 8 | 疏散通道、安全出口是否明显畅通，疏散距离是否符合要求？应急照明、消火栓等消防设施是否合规设置？ |  |
|  |  | 9 | 有限空间作业场所是否辨识与警示，作业审批制度是否落实？员工个人防护是否符合要求？ |  |
| 3 | 油漆喷涂（含印刷） | 危化品储存要求 | 1 | 甲乙类仓库是否通过竣工验收，甲乙类中间仓库、防爆柜布局是否靠外墙布置，甲、乙、丙类的中间仓库应采用防火墙和耐火极限是否采用不低于1.5小时的不燃性楼板与其他部位分隔 |  |
|  |  |  | 2 | 是否存在超量存放，禁忌物混放的情况?是否存在对储存的危化品进行分装、改装、开桶（箱）作业？ |  |
|  |  |  | 3 | 是否存在在仓库内是否设置安全警示标识、危化品MSDS资料上墙？ |  |
|  |  |  | 4 | 是否设置静电消除措施，设置的电气设施是否符合防爆要求？是否设置通排风设施，是否设置可燃气体报警器，安装位置是否合理，是否定期进行检测？防爆柜是否接地？ |  |
|  |  | 喷涂区域要求 | 5 | 喷涂（漆）区域门是否向外开启，通道是否保持堵塞？是否封闭设置、是否采用负压通风？ |  |
|  |  |  | 6 | 喷涂区电气设施、线路布置是否符合防爆要求？是否设置可燃气体报警器，安装位置是否合理，是否定期进行检测 |  |
|  |  |  | 7 | 出入口是否设置人体静电消除，作业过程中盛装油漆的容器是否采取静电导除措施？喷涂（漆）区域门是否向外开启，通道是否保持堵塞？ |  |
|  |  | 调漆区域要求 | 8 | 是否与生产作业区域分隔，是否布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近？调漆区域是否作为危化品中间库使用？ |  |
|  |  |  | 9 | 是否设置通排风设施，安装位置是否合理，作业时是否处于开启状态？是否设置可燃气体报警器，安装位置是否合理，是否定期进行检测？ |  |
|  |  |  | 10 | 电气设施、线路布置是否符合防爆要求？是否存在使用可发出火花的铁质及塑料等工具？ |  |
|  |  |  | 11 | 调漆区域门是否向外开启，通道是否保持堵塞？出入口是否设置人体静电消除，调漆过程中盛装油漆的容器是否采取静电导除措施？ |  |
| 4 | 铝、镁、锌、钛等金属机加工 | 生产现场 | 1 | 机加工操作人员上岗前是否经过安全培训，有无未经考试合格上岗现象？ |  |
|  |  |  | 2 | 铝、镁、锌、钛等金属或合金机加工设备数量与布局是否超出相关设计或评估报告所限定的范围，逃生通道是否畅通？ |  |

附件2

安全生产排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单

| 序号 | 排查清单 | 隐患清单 | 整改清单 | 责任清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 问题隐患 | 突出问题 或较大隐患 | 整改措施 | 销号 情况 | 制度 措施 | 整改 责任 | 责任领导 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局         2022年10月9日印发